## Slide 1
Project PART A
Final presentation
Presented by : Olga Liberman & Yoav Shvartz
Supervisor : Moshe Porian
2 semester project
12.11.2012
Symbol Generator
Notes: הערות:
מי אנחנו. תזכורת ...

## Slide 2: Contents
Introduction
Top Architecture
Micro architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: הצגת תוכן המצגת:
- לדבר בקצרה על מה אנו עומדים להציג במצגת זו.

## Slide 3: Motivation
Generating symbols on display screens is an
essential operation these days.
Commonly used in varies applications:
Mobile phones
Televisions
Military applications
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: הצורך: שינויים מהירים של תצוגת המסך.
הפתרון: ביצוע אותם שינויים תוך כדי יצירת התמונה ללא צורך בשמירת פריים שלם.
תצוגה, הנדחפת ע"י חומרה (FPGA). התצוגה מורכבת, בין היתר, מסט של סימבולים, קבוע מראש, אך משתנה בזמן. כדי לחסוך הספק ורוחב סרט, סט הסימבולים מאוחסן בזיכרון (לדוגמא: אותיות, ספרות, icons...), ובמקום לשלוח דרך התוכנה את כל התצוגה הנדרשת, שולחים רק פקודות (opcodes) הכוללות מידע מה להציג (מהיכן לשלוף מהזיכרון החיצוני) ואיפה להציג (באיזה מיקום בתצוגה).

## Slide 4: Goals
Building SG block for FPGA in VHDL environment which:
1. receive commands from Host.
2. apply to external memory (SDRAM).
3. dispatch new display onto screen.
Integrating the block into FPGA.
Creating Graphical User Interface tool for
convenient use.
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: בניית בלוק עבור FPGA באמצעות שפת VHDL. הבלוק יקבל הוראות מהתוכנה, יפנה לזיכרון החיצוני בהתאם, וידחוף את התצוגה. הבלוק ישובץ ב- FPGA (שבו ישובצו בלוקים נוספים מפרויקט אחר שכבר בוצע במעבדה למערכות ספרתיות מהירות) המתממשק ל- Host, המאפשר הזרקה של פקודות לטובת בניית התמונה הרצויה בתצוגה, שהמשתמש יזין באמצעות ממשק גראפי (ימומש ב- Matlab או בפלטפורמת פיתוח של VisualStudio).
SG=symbol generator

## Slide 5: Technical Demands
Sufficient data structure for efficient management
(only frames’ differences are being sent).
Wishbone Protocol for integrating SG with FPGA.
Verification tools using VHDL, TCL, and MATLAB.
Interactive GUI platform for user purposes.
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: דרישות הפרויקט:
ניהול יעיל של מבנה נתונים המאפשר שליחת פקודות הכוללות מידע רק לגבי ההבדל בין התצוגה הקיימת לבין התצוגה הרצויה (ולא לשלוח את הפקודות מחדש הנוגעות לבניית התצוגה).
כל הבלוקים ב- FPGA יקושרו ביניהם באמצעות ממשק אחיד – Protocol Wishbone.
בניית(Graphical User Interface) GUI המממש את הזרקת הפקודות עם רמת הפשטה למשתמש. ה- GUI יאפשר הזרקת חבילות מידע ל- FPGA, והצגה של הפלט הצפוי למטרות DEBUG.
TB = Test Bench
TCL = Tool Command Language (“tickel”)

## Slide 6: Specifications - Reminder
Generating symbols on display screen using:
  Cyclone II FPGA
  Host communication via UART protocol
  Internal communication via Wishbone protocol
Input - Grayscale symbols 32 x 32 pixels
  saved in external SDRAM
Output - Grayscale image resolution 640x480 pixels
Main clock freq. 100MHz
VESA clock (monitor) freq. 40 MHz
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: להזכיר שמשתמשים בתשתית של פרוייקט קודם.
התקשורת החיצונית בין המערכת למחשב תבוצע באמצעות פרוטוקול UART
התקשורת בין הבלוקים הפנימיים תבוצע בהתאם לפרוטוקול WISHBONE
כל הבלוקים עובדים בתדר של 100MHz למעט הVesa שעובד ב 40Hz

## Slide 7
TX Path
Memory
Management
RX Path
SDRAM Controller
WBS
WBS
WBM
WBM
WBS
WBS
Display
Controller
WBS
Host (Matlab)
VGA
Display
IS42S16400 SDRAM
WBM
WBM
UART
UART
VESA
Wishbone
INTERCON
opcode
Top Architecture
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: לא יודע אם שווה להראות את כל המבנה אצל בארי?

## Slide 8: Opcode
0/1
Address of the symbol in the SDRAM
X
Y
Add/Remove
(1 bit)
Screen Loc. X
(5 bits)
Screen Loc. Y
(4 bits)
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Video
Frame
X
Y
Notes: בהתחלה נציג מה מבנה הפקודה שלנו:
0/1- האם להוסיף או להוריד את הסמל ממקום X,Y במסך.
כתובת הביט הראשון של הסמל בSDRAM
מיקום במסך בציר X (5 ביט כי יש 20 סמלים בציר X)
מיקום במסך בציר Y (4 ביט כי יש 15 סמלים בציר X)

## Slide 9
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
SDRAM 2^12 X 2^8
Symbol #1
Symbol #2
Symbol #N
1
32
31
1
1
1
1
32
31
31
32
31
32
31
32
SCREEN
640X480
Reminder - Interaction
1
1
1
1
1
FIFO A/B
8X640 bit
Address of symbol (0,0) in the SDRAM
Address of symbol (14,19) in the SDRAM
RAM 13X300 bit
Address of symbol (0,1) in the SDRAM
Notes: אינטראקציה בין הרכיבים:
ב
SDRAM
שמורים הסמלים. הם מועברים ל
FIFO
שמעביר למסך.
בצבעים מצויין מה נשמר איפה

## Slide 10
2
2
2
2
2
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1
1
1
1
1
1
32
31
1
1
1
1
32
31
31
32
31
32
31
32
FIFO A
FIFO B
SDRAM
SCREEN
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Notes: תהליך העברת המידע וה
Toggeling
בין ה
FIFOs
לשים לב שקצב העברת מידע בין ה
SDRAM
ל
FIFO
מהיר יותר מקצב העברת המידע בין ה
FIFO
ל
Vesa

## Slide 11
Micro Architecture
WBS
WBM
Opcode Unite
OPU
RAM
Opcode Store
Mng
FIFO A
FIFO B
MUX
Dual Clk FIFO
SDRAM
Memory
Reg
VESA
Controller
- 100 MHz
40 MHz
WBS bus
Data bus
Write
bus
Read
bus
Mng Valid
Vsync
WBM bus
Req_in_trg
Write bus
Write bus
Data A
Data B
Data
Data
MUX Sel
VESA Bus
Opcode
Rd _en A/B
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: תיאור כללי של המערכת (בירוק- בלוקים שלנו, בורוד – בלוקים של בארי):
מגיע חבילת שינויים מהמשתמש. OPU מאחד את כל 3 מקבצים של 8 סיביות לopcode 1. את השינויים שומרים ב OPU-FIFO .
כש Vsync עולה, OPU-FIFO מעדכן את ה RAM בחבילת השינויים הבאה. כשהסתיים העדכון, Mng_Valid עולה.
Mng מתחיל לנהל את הכתיבה לVESA:
קוראים מה SDRAM את הסמל הרלוונטי תוך שימוש ב Memory Reg ששומר כתובות של ה SDRAM, שליחת נתונים ל FIFO A/B , משם ל DC FIFO, משם ל
VESA Controller וממנו למסך. VESA Controller שולח Req_in_trg כדי ש Re_Mng "יתכונן" לשליחת המידע.

## Slide 12
Micro Architecture -
Opcode Unite (OPU)
Goal:
1. Unites every 3 packs of MPD (8 bit) into 1 opcode
(24 bit) by a FSM
2. Sending the changes to Opcode Store block
MPD 1
MPD 2
MPD 3
opcode
MPD = Message Pack Data
OPU
VESA
OPS
RAM
MNG
Fifo_A
Fifo_B
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: מטרות:
איחוד 3 חיבילות מידע של 8 ביטים לopcode 1 (24 ביטים)
שליחת השינויים (המאופיינים ע"י ה opcodes ) אל opcode store
להגיד שמימשנו מכונת מצבים שמאחדת כל 3 חבילות של 8 ביט מה UART לחבילת מידע אחת (שזהו ה opcode).
להוסיף דיאגרמות גלים של מעברים בין מצב למצב.
להוסיף תמונה קטנה בצד של איפה אנחנו בטופ כמו אצל דור

## Slide 13: Micro Architecture - Opcode Unite
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Data packets arriving with valid signal
United opcode is ready when valid signal is high
Uniting data packets with FSM and counter

## Slide 14
Micro Architecture – Opcode Store
Goal:
Stores commands from the OPU.
Sending the changes to RAM.
Operating Manager
Size : 300 x 24 (rows x bits)
RAM_adr_wr[8..0] = 20*x + y
Com_type = ‘0’ (remove a symbol)  RAM_data_in[12..0]= "0…0"
Com_type = ‘1’(add a symbol)  RAM_data_in [12..0]= "com_add".
0/1
Com add
X
Y
OPU
VESA
OPS
RAM
MNG
Fifo_A
Fifo_B
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: מטרות:
אוגר שינויים בFIFO פנימי עבור הפריים הבא
שולח שינויים לRAM עם עליית Vsync ומפעיל את manager
להזכיר שהוא משמש כמעיין buffer בין סט שינויים עבור פריים נוכחי לסט שינויים עבור פריים הבא, כאשר יש בתוכו FIFO כדי לשמור את כל הopcodes עבור פריים כלשהו, כדי שלא נדרוס את המידע ב RAM שמשמש עבור הפריים הקודם – להזכיר את הבעיה הזו שנתקלנו בה ואיך התגברנו עליה.
להוסיף דיאגרמות גלים.
להוסיף תמונה קטנה בצד של איפה אנחנו בטופ כמו אצל דור

## Slide 15: Micro Architecture – Opcode Store
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Valid opcodes are stored in FIFO
VSYNC
Read opcodes from FIFO after VSYNC
Update changes in RAM
Operate Maganger

## Slide 16
Micro Architecture - RAM
Goal:
Stores the address of the
symbol in the SDRAM.
Size: 13X300 bits
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
20
15
SDRAM
Video Frame
Address of symbol (0,0) in the SDRAM
Address of symbol (14,19) in the SDRAM
Address of symbol (0,1) in the SDRAM
OPU
VESA
OPS
RAM
MNG
Fifo_A
Fifo_B
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
RAM
Notes: In RAM we save the row in SDRAM, in which the symbol of this block starts. (13 bits)
מטרות:
עבור כל בלוק בפריים (סה"כ 15X20 = 300) שומרים את כתובת הסמל שאמור להיות מוצג בפריים זה. כתובת הסמל היא הכתובת ש SDRAM בו שמור הסמל.
להוסיף תמונה קטנה בצד של איפה אנחנו בטופ כמו אצל דור

## Slide 17
Micro Architecture – Manager
Goals:
Calculating relevant row in the RAM and receiving data.
Calculating row and column in the SDRAM (where the symbol sits).
Managing the toggling between the two FIFOs, using FSM.
IDLE
WRITE A READ B
reset
READ A WRITE B
RAM updated
Mng_en
WRITE A
READ B
Req_in_trg
(req_in_trg)
AND
(NOT last row of the frame)
(req_in_trg)
AND
(last row of the frame)
req_in_trg
Finished deliver last row to
DC FIFO
OPU
VESA
OPS
RAM
MNG
Fifo_A
Fifo_B
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: מטרות:
להסביר את הרעיון שחשבנו עליו, כיצד להעביר שורה שורה את התצוגה לvesa
פירוט ה Toggeling:
מתחילים ממצב idle.
כשה RAMמסיים להתעדכן בשינויים המוזנים לו ע"י OP-store , נשלח סיגנל ל Mng המורה לו להתחיל לפעול ולקרוא מ SDRAM אל FIFO – A.
בכל פעם שה VESA מבקשת מחזור כתיבה אליה (req_in_trg), אנו קוראים מ FIFO אחד וכותבים לאחר.
ה toggling נעשה עד שמגיעים לשורה האחרונה ב VEAS, בה יש לקרוא רק מ FIFO B.
להסביר את עקרון האלגוריתם.
להוסיף דיאגרמות גלים של מעברים בין מצב למצב.
להוסיף תמונה קטנה בצד של איפה אנחנו בטופ כמו אצל דור

## Slide 18: Micro Architecture – Manager
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
video frame

## Slide 19: Micro Architecture – Manager
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
VESA request for a new video line
Manager FSM
Manage reads from SDRAM
Manage reads from RAM
Manage counters to calculate the location on the screen (row,col,…)

## Slide 20
Micro Architecture – FIFO A/B
Goal: The toggle FIFOs , Size: 8x640 [bits x rows]
OPU
VESA
OPS
RAM
MNG
Fifo_A
Fifo_B
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
FIFO A
FIFO B
Read FIFO A
Write FIFO B
Write FIFO A
Read FIFO B
Notes: להזכיר את גודל הFF-ים ושהם עושים toggling ביניהם.

## Slide 21: Testability
Building TB for each component
Creating external environment for overall
simulation (SDRAM, VESA…)
Using GUI as test-builder
TCL automatic test manager
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: לשים ציור של רופא

## Slide 22: Testability - External Environment
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule

## Slide 23
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Testability - SDRAM Model
Models the function of the SDRAM:
Receives read requests from SG block
Searches for the requested address
Answers with data and valid
Address in SDRAM
Stored data for this address

## Slide 24
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Testability - Opcode Parser
Performs parsing on the text file with simulation commands
Feeds the SG block with opcodes in the requested timing from SW
Create new frame
Wait
opcodes
Finish test

## Slide 25
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Testability - Log File
Symbol
Generator
VESA
Log file
BMP file

## Slide 26: Testability
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule

## Slide 27: Automatic Tests
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
TCL script environment:
  Main script to run simulation of the test cases
  Second script to run compare between the output of the sim. and the expected results
Golden Model

## Slide 28: Automatic Tests
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
The output of the script is a log file:

## Slide 29: Work Methods
Documentation - SVN
Coding Guidelines:
  Suffix (_c, _g …)
  Headers
  Shifting
  Comments
  etc…
Code review
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: שיטות עבודה: שימוש ב- SVN, שימוש ב- Coding Guidelines, ביצוע Code Review וכיצד הן סייעו לנו:
1. SVN – שיטה טובה לסנכרון בין השותפים לפרוייקט לבין המנחה, אפשרות גישה לקבצים מכל מחשב, שמירת גרסאות קודמות למעקב התקדמות וגיבוי.
2. Coding Guidelines :
Suffixs – סיומות בעלי משמעות: c = בשביל קבועים, g = בשביל generic, in = בשביל פורטי כניסה וכו'.
Headers – כותרת, שם מחבר הקובץ, תאריך, תיאור, revision history , to do list
Shiting – (הזחות)
כל אלה ועוד, מסייעים לתיעוד טוב והבנה טובה יותר של כל בלוק שנכתב, גם אם לפני זמן רב.
3. Code review – טיפים ועצות שימושיות מהמנחה לכתיבה נכונה יותר.
כל אלה סייעו לנו לעקוב, להשתפר, ולבצע בצורה טובה יותר את הפרוייקט.
לראייה – על המכה הראשונה של הtesting הכול עבד ללא בגים!!!

## Slide 30: Problems & Solutions
Example 1:
Problem: Reading RAM for current frame vs.
Loading RAM for next frame.
Solution: Using Store_FIFO as buffer.
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Example 2:
Problem: Different CLK domains (Vsync).
Solution: sample signal twice.
Notes: לפרט על בעיות שנתקלנו בהן ופתרונות כמו:
טעינת הRAM עבור ה Frame הבא, תביא לדריסת הנתונים עבור הפריים הנוכחי. לכן נדרש buffer בין פריים לפריים.
במקרה שלנו מימשנו FIFO שישמור את השינויים עבור הפריים הבא עד סיום קריאת ה RAM עבור הפריים הנוכחי, ורק אז נטען את ה RAM .
Clock domain שונים: ה vesa פועלת ב 40Hz והשעון שלנו ב 100MHz . על מנת לצמצם סכנה של מטא-סטביליות, נדרש לדגום פעמיים אות המגיע מ
CLK Domain אחר, במקרה שלנו מדובר באות Vsync המאותת לנו על תחילת פעולת ה opcode_store

## Slide 31: What have we learned so far?
Planning and Specifying a project
Writing reusable generic code
Integration of many components
Verify logic correctness using
waveforms, text files,
BMP files and scripts
Documentation of the work done
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: דברים שלמדנו והפנמנו תוך כדי עבודה על הפרוייקט:
תכנון ספציפיקציות, כתיבת קוד גנרי, אינטגרציה בין רכיבים שונים, וידוא התכן באמצעים שונים, תיעוד.

## Slide 32: To be continue
Integration with FPGA
Synthesis
P&R
Labs check
GUI (based on tester)
Demonstration
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
Notes: שלא כמו בתמונה, לנו כבר יש סקריפטים טובים יותר ואיתם נמשיך לחלק B
לפרט מה מצפה לנו להמשך הפרוייקט:
1. התממשקות לסיגנלי ווישבון
2. סינתזה ו- P&R (כולל לימוד כלי ה- Quartus). בחינה של הביצועים – עמידה בתדר, ומשאבים נצרכים (לוגיקה וזיכרון).
3. GUI - הכולל מימוש האלגוריתם ויכולות בדיקה מלאות של המערכת.
4. הדגמה

## Slide 33: Schedule
Introduction
Top Architecture
Micro Architecture
Testability
Work Methods
Problems & Solutions
Part B
Schedule
To do… | Due Date
Wishbone integration | 
Integration with FPGA | 
Synthesis , P&R | 
Lab Checks | 
Extend GUI capabilities | 
Full system simulation and debug | 
Final debug in lab | 
Final Presentation part B | 
Notes: להציג שקף של המשך לו"ז