## Slide 1
Characterization presentation
Presented by : Olga Liberman & Yoav Shvartz
Supervisor : Moshe Porian
1 - Semester project
24.11.2011
Symbol Generator
Notes: הערות:
מי אנחנו. להגיד שאנחנו רוצים לעת עתה את הפרוייקט כחד- סמסטריאלי.

## Slide 2: Contents
Intro
Project Overview
Project Goals
Requirements
Architecture
GUI
Schedule
Notes: הצגת תוכן המצגת:
מבט כללי על הפרוייקט ולמה הוא נועד
המטרות שאנחנו רוצים להשיג
הדרישות והכלים שנשתמש בהם למימוש
הארכיטקטורה העליונה ומבט כולל על מבנה המערכת
הסברת עקרון הפעולה
הלו"ז של הפרוייקט

## Slide 3: Intro
Generating symbols on display screens is an essential operation these days.
Commonly used in varies applications:
Mobile phones
Televisions
Military applications
Notes: הצורך: שינויים מהירים של תצוגת המסך.
הפתרון: ביצוע אותם שינויים תוך כדי יצירת התמונה ללא צורך בשמירת פריים שלם.
להסביר בקצרה מה רואים בתמונה

## Slide 4: Project Overview
Need:
  Show symbols on the display
  Efficient and fast algorithm (bandwidth)
  Saving resources (memory)
Solution:
  Hardware implementation
    Using Board with FPGA and external memory
  Real-time change
Notes: הצורך: שינויים מהירים של תצוגת המסך.
הפתרון: ביצוע אותם שינויים תוך כדי יצירת התמונה ללא צורך בשמירת פריים שלם.

## Slide 5: Project Goals
“Smart” Algorithm – generating symbols
Fast performance Cost reduction
Programmed FPGA using VHDL
Synthesized FPGA
Interactive GUI
Notes: המטרות שאנחנו רוצים להשיג :
1. שימוש באלגוריתם חכם שיאפשר ניהול יעיל של הפקודות/השינויים המתקבלים מהמשתמש והצגתן On line למסך
2. מינימום שימוש בזיכרון ומשאבי ה FPGA תוך כדי ביצועים מהירים.
3. יישום כל זה באמצעות FPGA.
4. צריבת ה FPGA.
5. שימוש ב GUI אינטראקטיבי (כלומר המשתמש מזין שינויים שמשודרים on-line )

## Slide 6: Requirements
Altera DE2 board - Cyclone II FPGA
  Re-using previous project
Host communication via UART protocol
Internal communication via Wishbone protocol
Input - Grayscale symbols 32 x 32 pixels
  saved in external SDRAM
Output - Grayscale image resolution 640x480 pixels
Implementation of dual clock FIFOs
Main clock freq. 133MHz
VESA (monitor) freq. 40 MHz
Notes: השפה שבה ניישם את המערכת היא בשפת VHDL. נשתמש בלוח DE2 שעליו יש FPGA של חברת Altera : Cyclone II
התקשורת החיצונית בין המערכת למחשב תבוצע באמצעות פרוטוקול UART
התקשורת בין הבלוקים הפנימיים תבוצע בהתאם לפרוטוקול WISHBONE
כל הבלוקים עובדים בתדר של 133MHz למעט הVesa

## Slide 7
Top Architecture- Reused
TX Path
Memory
Management
RX Path
SDRAM Controller
WBS
WBS
WBM
WBM
WBS
WBS
Display
Controller
WBS
Host
(Matlab)
VGA
Display
IS42S16400 SDRAM
WBM
WBM
UART
UART
VESA
Wishbone
INTERCON

## Slide 8
x
3
6
GUI

## Slide 9
x
10
15
x
3
6
GUI

## Slide 10
TX Path
Memory
Management
RX Path
SDRAM Controller
WBS
WBS
WBM
WBM
WBS
WBS
Display
Controller
WBS
Host
(Matlab)
VGA
Display
IS42S16400 SDRAM
WBM
WBM
UART
UART
VESA
Wishbone
INTERCON
opcode
Top Architecture
Notes: RX "מפשיט" את המידע מהעטיפה (start bit, end bit, parity) ומעביר את הדאטא עצמו
הuart tx "עוטף" את המידע לפי פרוטוקול הUART חבילות, ושולח כל פעם חבילה במקביל UART TX שמוציא את זה טורי לפי פרוטוקול UART

## Slide 11: Opcode
0/1
Address of the symbol in the SDRAM
X
Y
Add/Remove
1 bit
Screen Loc. X
5 bit
Screen Loc. Y
4 bit
Notes: בהתחלה נציג מה מבנה הפקודה שלנו:
0/1- האם להוסיף או להוריד את הסמל ממקום X,Y במסך.
כתובת הביט הראשון של הסמל בSDRAM
מיקום במסך בציר X (5 ביט כי יש 20 סמלים בציר X)
מיקום במסך בציר Y (4 ביט כי יש 15 סמלים בציר X)

## Slide 12
TX Path
Memory
Management
RX Path
SDRAM Controller
WBS
WBS
WBM
WBM
WBS
WBS
Display
Controller
WBS
Host
(Matlab)
VGA
Display
IS42S16400 SDRAM
WBM
WBM
UART
UART
VESA
Wishbone
INTERCON
opcode
Top Architecture

## Slide 13: RAM
0/1
Address of symbol (0,0) in the SDRAM
0/1
Address of symbol (0,1) in the SDRAM
0/1
Address of symbol (14,19) in the SDRAM
15 x 20
20
0,0
0,1
0,2
0,19
1,19
1,0
1,1
1,2
14,0
14,1
14,2
14,19
15
Notes: RAM: כל בלוק X,Y במסך מקבל כתובת משול בSDRAM כשכתובת זו מכילה את הביט הראשון של הסמל אותו רוצים להציג באותו בלוק.
רוחב:כתלות במספר הסמלים.
אורך: 15X20.

## Slide 14
TX Path
Memory
Management
RX Path
SDRAM Controller
WBS
WBS
WBM
WBM
WBS
WBS
Display
Controller
WBS
Host
(Matlab)
VGA
Display
IS42S16400 SDRAM
WBM
WBM
UART
UART
VESA
Wishbone
INTERCON
opcode
Top Architecture

## Slide 15: SDRAM
16 symbol rows X 32 pix X 8 bits
Symbol #1
Symbol #2
Symbol #N
32 rows
32 pixels
Notes: :SDRAM
כל סמל נשמר בשתי שורות ב
.SDRAM
סמל כלשהו מורכב מ32 שורות כשבכל שורה 32 פיקסלים. לכן בשורה אחת ב
SDRAM
אנו שומרים חצי סמל (16 שורות סמל) כל שורה מכילה 32 פיקסלים וכל פיקסל 32 ביט.

## Slide 16
TX Path
Memory
Management
RX Path
SDRAM Controller
WBS
WBS
WBM
WBM
WBS
WBS
Display
Controller
WBS
Host
(Matlab)
VGA
Display
IS42S16400 SDRAM
WBM
WBM
UART
UART
VESA
Wishbone
INTERCON
symbol
Top Architecture

## Slide 17
Video Frame
Resolution 640X480 pixels
20 blocks
(0,0)
(0,1)
(0,2)
(0,19)
(1,19)
(1,0)
(1,1)
(1,2)
(14,0)
(14,1)
(14,2)
(14,19)
15 blocks
Notes: ייעוד, יכולות

## Slide 18
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
SDRAM
Symbol #1
Symbol #2
Symbol #N
1
1
1
1
1
FIFO
1
32
31
1
1
1
1
32
31
31
32
31
32
31
32
SCREEN
Interaction
Notes: אינטראקציה בין הרכיבים:
ב
SDRAM
שמורים הסמלים. הם מועברים ל
FIFO
שמעביר למסך.
בצבעים מצויין מה נשמר איפה

## Slide 19
2
2
2
2
2
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1 | 2 | 3 |  | 16
17 | 18 | 19 |  | 32
1
1
1
1
1
1
32
31
1
1
1
1
32
31
31
32
31
32
31
32
FIFO A
FIFO B
SDRAM
SCREEN
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Notes: תהליך העברת המידע וה
Toggeling
בין ה
FIFOs
לשים לב שקצב העברת מידע בין ה
SDRAM
ל
FIFO
מהיר יותר מקצב העברת המידע בין ה
FIFO
ל
Vesa

## Slide 20: Tradeoff
Simple Design
Saving Resources

## Slide 21: Schedule
Tasks | Week
Project Characterization & learning | 1-4
Characterization presentation | 
Characterization of all blocks | 5-6
VHDL implementation of main blocks | 7-10
Mid Presentation | 11
Simulations & debug | 11-13
Synthesis building GUI Integration and Lab testing | 
Final presentation |